## Slide 1
树莓派智能视觉系统
基于 YOLOv11 + DashScope Qwen-VL 的边缘智能视觉平台
智能嵌入技术期末大作业
面向真实场景的边缘视觉智能系统
树莓派智能视觉系统

## Slide 2
目录
01
项目背景与选题
为什么要做这个系统？解决什么真实问题？
02
系统架构设计
本地感知 + 云端理解的协同架构
03
核心技术栈
YOLOv11、DashScope Qwen-VL、Streamlit
04
功能模块展示
实时检测、拍照问答、数据分析、历史回放
05
关键模块详解
后端核心模块代码结构
06
技术亮点与创新
异步管线、边缘推理、告警机制
07
部署与运行
树莓派5 + 环境配置
08
总结与展望
项目回顾与未来改进方向
树莓派智能视觉系统

## Slide 3
项目背景与选题
选题定位
题目2：面向真实场景的边缘视觉智能系统 ★★★★★
▸ 围绕校园/实验室等真实场景设计
▸ 树莓派承担摄像头采集与前端交互
▸ 本地电脑/服务器负责模型推理
▸ 结果通过 Web 界面实时展示
▸ 切中场景痛点，系统有实际价值
项目定位
🎯 边缘 AI 视觉系统，实时目标检测
🧠 集成大模型，支持智能语义问答
📊 数据持久化存储，提供分析图表
🔔 特定事件识别 + 声音告警
⏱️ 事件历史时间线 + 快照回放
树莓派智能视觉系统

## Slide 4
系统架构设计
"本地实时感知 + 云端智能理解" 协同架构
视频采集层
▸ 树莓派摄像头 (CSI/USB)
▸ OpenCV / Picamera2 帧读取
▸ Base64 编码与帧缓存
本地视觉层
▸ Ultralytics YOLOv11n
▸ 每帧 10-11 FPS 推理
▸ 检测框 + 标签 + 置信度
▸ 可视化标记叠加
云端理解层
▸ DashScope API
▸ Qwen-VL 多模态模型
▸ 按需触发语义分析
▸ 异步非阻塞调用
→
→
树莓派智能视觉系统

## Slide 5
核心技术栈
视觉检测
YOLOv11n
Ultralytics 轻量级目标检测模型，树莓派 5 上可达 11 FPS
云端 AI
DashScope API
阿里云 Qwen-VL 多模态大模型，智能问答与场景理解
前端框架
Streamlit
Python Web 框架，多页面应用，快速构建交互式界面
图像处理
OpenCV + Picamera2
视频采集、图像处理与可视化标注
数据存储
SQLite
轻量级嵌入式数据库，WAL 模式优化并发写入
数据分析
Plotly + Pandas
交互式统计图表，日/周/月数据分析
树莓派智能视觉系统

## Slide 6
四大功能模块
📷
实时视频流检测
页面 1
摄像头实时 YOLO 目标检测
10 FPS 流畅推理与可视化
特定物体识别 → 声音告警
检测结果自动保存 SQLite
侧边栏可调参数
💬
拍照识别 + 智能问答
页面 2
拍照/上传图像 → YOLO 检测
检测框 + 类别标注显示
基于 Qwen-VL 多轮问答
数量/存在性/类别/位置/面积
预设问题模板一键提问
📊
数据统计与分析
页面 3
Plotly 交互式统计图表
日/周/月维度数据汇总
类别分布柱状图/饼图
置信度分布直方图
事件类型占比分析
⏱️
事件历史与回放
页面 4
按日期/类别筛选事件
时间线界面浏览记录
检测快照查看与回放
事件详情与置信度查看
连续帧去重防误报
树莓派智能视觉系统

## Slide 7
模块一：实时视频流检测
检测流程
1
摄像头采集帧 (640×480@15FPS)
2
YOLOv11n 目标检测推理
3
绘制检测框与标签标注
4
Streamlit 实时显示画面
5
告警判断 → 播放声音 + 保存快照
6
检测结果写入 SQLite 数据库
关键技术点
告警机制
连续 3 帧确认 + 最小间隔 5 秒防抖
异步播放
独立线程播放告警声音，不阻塞主循环
帧率控制
sleep 调节，目标 ~10 FPS 流畅运行
侧边栏配置
置信度/IoU、摄像头源、告警类别实时可调
YOLOv11n 模型
轻量 3.2MB，树莓派5 推理 11 FPS
COCO 80类
覆盖人、动物、车辆、家具等常见目标
数据库性能
WAL 模式 + 索引优化，写入不阻塞
树莓派智能视觉系统

## Slide 8
模块二：拍照识别 + 智能多轮问答
支持的问题类型
数量统计类
图里有几个人？有几辆车？每个类别数量？
存在性判断类
图片里有猫吗？有没有检测到手机？
类别枚举类
图中都有哪些类别的物体？
位置关系类 (拓展)
左边有些什么？中间识别到什么？右下角有物体吗？
面积占比类 (拓展)
哪类物体面积最大？哪个目标看起来最大？
Pipeline
1. 用户拍照或上传图像
2. YOLO 检测 → 提取结构化结果
3. 构建 Prompt：检测结果 + 用户问题
4. DashScope Qwen-VL 多模态推理
5. 返回自然语言回答
6. 多轮对话上下文保持
预设问题模板一键提问 | 多轮对话上下文保持 | 结构化 Prompt 提升准确率
树莓派智能视觉系统

## Slide 9
后端核心模块详解
config.py
全局配置中心
API Key、模型路径、摄像头参数、检测阈值、数据库路径、告警设置集中管理
camera_capture.py
摄像头采集
支持 CSI (picamera2) 和 USB (OpenCV) 双模式，生成器式帧读取，Base64 编码
yolo_detector.py
YOLO 检测器
模型加载/推理/标注/结构化输出，支持 ONNX 与 PyTorch，COCO 80 类
dashscope_client.py
云端 API 客户端
Qwen-VL 多模态调用，5 类预设问题模板，异步线程 + 队列非阻塞
database.py
SQLite 数据库
检测记录 + 事件记录双表，WAL 模式，按日期/类别查询统计
utils.py
工具函数集
Base64 编解码、快照保存、告警声音播放、图像格式互转
树莓派智能视觉系统

## Slide 10
技术亮点与创新点
⚡
边缘 + 云端协同
时效性任务本地 11FPS 完成，语义分析按需触发云端大模型，异步解耦不阻塞主循环
🔔
智能告警防抖
连续帧计数确认 + 事件间隔去重，避免误报；独立线程异步播放告警声音
💬
结构化 Prompt 工程
YOLO 检测结果提取为结构化文本，拼接用户问题送入 Qwen-VL，提升回答准确率
🔄
ONNX 模型支持
支持 ONNX 格式转换推理，进一步优化树莓派端推理速度与资源占用
📦
WAL 模式数据库
SQLite WAL 模式 + 索引优化，并发写入不阻塞检测主流程
🎯
配置式侧边栏
置信度/IoU/摄像头源/告警类别全部支持运行时动态调整，无需重启
树莓派智能视觉系统

## Slide 11
部署与运行
硬件环境
▸ 树莓派 5 (4GB/8GB)
▸ CSI 摄像头 / USB 摄像头
▸ Raspberry Pi OS (Bookworm, 64-bit)
▸ Python 3.11+
Python 核心依赖
▸ opencv-python >= 4.8.0
▸ ultralytics >= 8.3.0
▸ dashscope >= 1.20.0
▸ streamlit >= 1.28.0
▸ plotly >= 5.18.0
▸ pandas >= 2.0.0 / pillow / pygame
启动命令
# 安装依赖
pip install -r requirements.txt
# 启动 Streamlit 多页面应用
streamlit run app.py
树莓派智能视觉系统

## Slide 12
总结与展望
已实现功能
✓ YOLOv11 实时目标检测 (10+ FPS)
✓ 特定事件识别 + 声音告警
✓ 检测结果 SQLite 存储
✓ 数据分析页面 (日/周/月图表)
✓ 侧边栏参数配置
✓ 事件历史时间线 + 快照回放
✓ 拍照 + 智能多轮问答 (Qwen-VL)
✓ 数量/存在性/类别/位置/面积问题
未来改进方向
→ 支持 YOLO 分割模型 (segmentation)
→ 人体动作/姿态识别
→ 微信/钉钉 告警消息推送
→ WordPress 博客自动发布检测报告
→ WebRTC 远程视频流接入
→ 多摄像头协同检测
树莓派智能视觉系统

## Slide 13: 感谢您的观看